新建食堂不锈钢厨房设备变更后清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 外形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢六门更衣柜 | 1200*450*1800 | 采用SUS201优质不锈钢拉丝板，主体厚度1.2mm其它1.0；带可调式子弹脚。 | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 采用SUS304-2B优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.0mm，支架采用Φ38*1.0mm厚不锈钢管，带可调式子弹脚. | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 地台架 | 1200*500*300 | 采用38*38 SUS304-2B不锈钢方管焊接而成，带可调式子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 平板拖车 | 700*500*900 | 整体用料SUS304-2B不锈钢板材，台面板材厚度为1.2mm；面下加强筋厚度为1.0mm，推把采用φ32*1.5mm不锈钢圆管，热弯而成；脚轮采用耐腐蚀尼龙角轮，带压力轴承；配备两个定向脚轮，两个万向脚轮，带刹车装置；最大承载量250KG。 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 一大眼一小眼燃气灶 | 2100*1200*1250 | 灶台SUS304-2B采用不锈钢拉丝板，台面厚度1.5mm，其它1.0mm，灶体及炉膛采用A3优质不锈钢焊接厚度为3mm，炉脚采用Ø50mm，并包装Ø51*1.0mm,配可调重力子弹脚，选用广东光能节能炉头。功率：500w/220v有熄火保护装置 | 台 | 1 |  | 大眼Ø760mm锅天然气 |
| 6 | 两眼一汤小炒灶 | 2000*1200*1250 | 灶台SUS304-2B采用不锈钢拉丝板，台面厚度1.5mm，其它1.0mm，灶体及炉膛采用A3优质不锈钢焊接厚度为3mm，炉脚采用Ø50mm，并包装Ø51*1.0mm,配可调重力子弹脚，选用广东光能节能炉头。功率：500w/220v有熄火保护装置 | 台 | 1 |  | 天然气 |
| 7 | 双眼燃气蒸灶 | 1800*1200*1250 | 灶台SUS304-2B采用不锈钢拉丝板，台面厚度1.5mm，其它1.0mm，灶体及炉膛采用A3优质不锈钢焊接厚度为3mm，炉脚采用Ø50mm，并包装Ø51*1.0mm,配可调重力子弹脚，选用广东光能节能炉头。功率：500w/220v，有熄火保护装置 | 台 | 1 |  | 天然气 |
| 8 | 饼盘车 | 单门12层 | 整体用料为SUS304-2B不锈钢型材，主体采用38*38*1.2mm不锈钢型材方管；排挡采用38*25*1.2mm不锈钢型材方管；脚通采用38*38*1.2mm不锈钢型材方管；配备两个定向脚轮，两个万向脚轮，带刹车装置。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 木面工作台 | 1800*800*800 | 台面采用柳安木制作，厚度5cm；支架采用SUS304-2B不锈钢型材38×38×1.5方管制作。配全钢38×38调节脚，可调节范围±5cm。 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 不锈钢四门纱网厨 | 1200*500*1800 | 采用SUS304-2B优质不锈钢材质：1、台面板采用厚1.5mm不锈钢拉丝板：2、活动层板采用1.2mm不锈钢拉丝板；3、柜脚采用Φ50重力型可调性不锈钢子弹脚。4、门采用厚1.2mm不锈钢拉丝板夹纱网；5、面板向内折边成U型，高度为30-50毫米，折边处平整光滑，刀刃处必须倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁。6、所有工作面都安装补强撑；7、活动拉门采用1.2毫米不锈钢板做外壁。 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 燃气蒸饭箱车 | 双门24盘 | 整体采用SUS304-2B不锈钢板材；箱体板材厚度为0.8mm；上至泄压口；内胆厚度为1.0mm；整体发泡，一次冲压成型；配备24个米饭盘尺寸为600*400*50；采用排式节能燃气灶头；适用于天然气，自动进水装置。 | 台 | 4 |  | 天然气 |
| 12 | 不锈钢可倾燃气稀饭锅 | 200L | 锅体及支架均为SUS304-2B不锈钢，容积200L，热负荷/燃气耗量：30000kcal/h，注：不接受任何技术偏离，技术偏离者着废标处理。 | 台 | 1 |  | 天然气 |
| 13 | 单星大水池 | 1000*750*800+150 | 采用SUS304-2B优质不锈钢拉丝板，星盆面板采用1.2mm，支架横撑采用Ø25*1.0mm厚不锈钢管，配可调式子弹脚。星盆底部安装不锈钢落水器。 | 台 | 3 |  |  |
| 14 | 双通打荷台 | 1800*800*800 | 采用SUS304-2B不锈钢拉丝板，台面厚度1.2mm台面下用20mm密度板作衬，层板及侧板均采用1.0mm厚不锈钢板，层板下面安装不锈钢加强筋，支腿为50*1.2mm不锈钢管，配可调式子弹脚 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 刨鱼台 | 1800*800*800 | 采用SUS304-2B优质不锈钢拉丝板，星盆面板采用1.2mm，支架横撑采用Ø25*1.0mm厚不锈钢管，配可调式子弹脚。星盆底部安装不锈钢落水器。 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 十二格保温台 | 2000*700*120 | 整体用料为SUS304-2B不锈钢板材，支撑为壁厚1.2mm不锈钢型材制作，含上下水及进汽阀门。配菜盘连盖，壁厚1.0mm | 台 | 5 |  | 配菜盘连盖 规格 暂定 |
| 17 | 面食保温台 | 1800*900*800 | 整体用料为SUS304-2B不锈钢板材，台面为活盖1.2mm厚不锈钢板制作，平面冲8mm孔洞，功率380V/3KW；自动控温，电汽两用，含上下水及进汽阀门，配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 碗碟保洁柜 | 1200*500*1800 | 采用SUS304-2B优质不锈钢拉丝板，主体厚度1.2mm其它1.0；带可调式子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 双层送菜车 | 800*500*900 | 整体用料SUS304-2B不锈钢板材，围板1.0MM厚不锈钢板。配推车，4寸静音脚轮，两个转向带刹车装置。 | 台 | 2 |  |  |
| 20 | 收碗车 | 1100*500*900 | 整体用料SUS304-2B不锈钢板材，围板1.0MM厚不锈钢板。配推车，4寸静音脚轮，两个转向带刹车装置。 | 台 | 4 |  |  |
| 21 | 单门蒸汽消毒柜 | 650*650*1900 | 采用SUS304-2B优质不锈钢拉丝板，主体厚度1.2mm其它1.0；带可调式子弹脚。 | 台 | 3 |  | 带不锈钢网筐 |
| 22 | 双门光波消毒柜 | 1300*650*1900 | 机身采用SUS304-2B不锈钢制作而成，远红外线120摄氏度高温消毒，温度控制准确可靠，性能优良，备有超温保护，安全可靠，整体发泡，保温隔热，节能环保。220V6KW | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 免费汤桶车 | 700*700*800 | 整体用料为SUS304-2B不锈钢板材，台面为1.2MM厚不锈钢板，围板1.0MM厚不锈钢板。配推车，4寸静音脚轮，两个转向带刹车装置。220V2KW。 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 免费汤沥水台 | 1600*800*800 | 采用SUS304-2B不锈钢板材厚1.2mm，下层隔档，支架采用Φ50*1.0mm厚不锈钢管，带可调式子弹。 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 不锈钢收残台 | 1600*800*800 | 采用SUS304-2B不锈钢板材厚1.2mm，下层隔档，支架采用Φ50*1.0mm厚不锈钢管，带可调式子弹。 | 台 | 2 |  | 配泔水桶车 |
| 26 | 矮汤灶 | 700*700*500 | 灶台SUS304-2B采用不锈钢拉丝板，台面厚度1.5mm，其它1.0mm，灶体及炉膛采用A3优质不锈钢焊接厚度为3mm，炉脚采用Ø50mm，并包装Ø51*1.0mm,配可调重力子弹脚，选用广东光能节能炉头。 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 双门醒柜 | 双门26盘 | 220V6KW采用SUS304-2B不锈钢 | 台 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 台 | 63 |  |  |